## Slide 1: Kostnader ved overgang til fossilfri kollektivtransport
Av Øyvind N. Handberg, Rolf Hagman, Annegrete Bruvoll, Tale Ørving, Siri Voll Dombu og Heidi Ulstein
April 2019

## Slide 2: Bakgrunn
Norge har nasjonale mål om å redusere klimagassutslipp, som også omfatter transportsektoren.
Som ansvarlig for kollektivtransport utenom tog og riksveiferger, har kommunesektoren i Norge en viktig rolle å spille for å redusere klimagassutslipp fra kollektivtransport.
Denne utredningen sammenstiller fylkeskommunenes kostnader ved omlegging av kollektivtransport fra konvensjonelle drivstoff til fossilfrie alternativer.
  Innfasede og vedtatte fossilfrie samband og ruter.
  Framtidige, ikke vedtatte planer for å kutte resterende klimagassutslipp.

## Slide 3: Utslipp av klimagasser fra rutegående transport i fylkeskommunal regi etter transportmiddel, tCO2e i 2016 (Menon, DNV GL og TØI 2018a, s. 4)
Chart: 
| Buskerud | Østfold | Oslo | Hedmark | Oppland | Telemark | Akershus | Vestfold | Vest-Agder | Aust-Agder | Nord-Trøndelag | Finnmark | Sør-Trøndelag | Troms | Sogn og Fjordane | Rogaland | Møre og Romsdal | Nordland | Hordaland
Buss | 1000 | 2300 | 3000 | 4600 | 5100 | 6000 | 2400 | 10000 | 11000 | 12600 | 7100 | 6400 | 7400 | 13600 | 8600 | 20500 | 18500 | 9700 | 48700
Ferge* | 500 | 100 | 800 | 4200 | 13500 | 23500 | 15000 | 13900 | 21400 | 61000 | 57200 | 64900
Hurtigbåt | 3700 | 2500 | 4100 | 12100 | 17200 | 26900 | 18200 | 6700 | 27400 | 30600
* Utslippstallet fra fergetrafikken i Møre og Romsdal er korrigert fra 117 tusen tCO2e til 61 tusen tCO2e sammenlignet med beregningene av Menon, DNV GL og TØI (2018a), etter innspill fra fylkeskommunen.

## Slide 4: Antallet anbudskontrakter (opsjoner ikke inkludert) som utløper i årene 2019-2030. Kilde: Kollektivtrafikk­foreningens markedsoversikter
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Buss | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 10 | 12 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0
Sjø | 47 | 31 | 18 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Et stort antall anbudskontrakter utløper i 2019 og 2020, særlig for ferge og hurtigbåter. Flere av disse er satt i drift eller vedtatt satt i drift med fossilfrie teknologier, men som vi viser i denne utredningen utgjør disse bare en mindre andel av de 134 kontraktene som utløper i 2019 og 2020.

## Slide 5: Vedtatt innfasing av fossilfritt trafikkarbeid (mill. kjøretøy/fartøy-km per år), fordelt på transportmidler
Vedtatt innfasing av fossilfritt trafikkarbeid (mill. kjøretøy/fartøy-km per år), fordelt på energibærere
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Buss | 65.5861 | 129.713 | 139.1963 | 139.5263 | 139.5263 | 139.5263 | 140.0263 | 140.0263
Ferge | 0.16959 | 0.66321 | 2.5418 | 2.5713 | 2.5713 | 2.5713 | 2.8774 | 2.8774
Hurtigbåt | 0.086154 | 0.24267 | 0.24267 | 0.4086 | 0.4086 | 0.4086 | 0.4086 | 0.4086
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Fornybare dieseldrivstoff | 44.4255 | 99.1703 | 102.3836 | 102.7136 | 102.7136 | 102.7136 | 102.7136 | 102.7136
Biogass | 20.6868 | 27.4874 | 28.2574 | 28.2574 | 28.2574 | 28.2574 | 28.2574 | 28.2574
Elektrisk | 0.72959 | 3.9611 | 11.3397 | 11.5352 | 11.5352 | 11.5352 | 12.3412 | 12.3412

## Slide 6: Anslåtte årlige bedriftsøkonomiske merkostnader for fylkeskommunene ved allerede innfaset eller vedtatt innfasing av fossilfri kollektivtransport (mill. 2019-kr), fordelt på transportmidler
Anslåtte årlige bedriftsøkonomiske merkostnader for fylkeskommunene ved allerede innfaset eller vedtatt innfasing av fossilfri kollektivtransport (mill. 2019-kr), fordelt på energibærere
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Buss | 67.6752 | 121.562 | 137.3481 | 137.3481 | 137.3481 | 137.3481 | 139.2642 | 139.2642
Ferge | 39.1103 | 115.4086 | 439.8194 | 442.8631 | 442.8631 | 442.8631 | 468.209 | 468.209
Hurtigbåt | 2.895 | 12.995 | 12.995 | 37.7275 | 37.7275 | 37.7275 | 37.7275 | 37.7275
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Fornybare dieseldrivstoff | 37.3089 | 83.3268 | 85.954 | 85.954 | 85.954 | 85.954 | 85.954 | 85.954
Biogass | 30.4752 | 32.5603 | 33.6383 | 33.6383 | 33.6383 | 33.6383 | 33.6383 | 33.6383
Elektrisk | 41.8964 | 134.0786 | 470.5702 | 498.3464 | 498.3464 | 498.3464 | 525.6083 | 525.6083

## Slide 7: Anslåtte årlige reduksjoner i klimagassutslipp (tCO2e), fordelt på transportmidler
Anslåtte årlige reduksjoner i klimagassutslipp (tCO2e), fordelt på energibærere
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Buss | 66665.2074 | 133140.1731 | 142870.0513 | 143208.6313 | 143208.6313 | 143208.6313 | 143721.6313 | 143721.6313
Ferge | 6292.507 | 21700.1166 | 85766.9206 | 86551.4408 | 86551.4408 | 86551.4408 | 95287.4954 | 95287.4954
Hurtigbåt | 747.6555 | 7325.1647 | 7325.1647 | 7407.0066 | 7407.0066 | 7407.0066 | 7407.0066 | 7407.0066
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Fornybare dieseldrivstoff | 48053.4516 | 104959.3265 | 108256.1847 | 108594.7647 | 108594.7647 | 108594.7647 | 108594.7647 | 108594.7647
Biogass | 18918.2314 | 26181.2764 | 26971.2964 | 26971.2964 | 26971.2964 | 26971.2964 | 26971.2964 | 26971.2964
Elektrisk | 6733.687 | 31024.8514 | 100734.6554 | 101601.0176 | 101601.0176 | 101601.0176 | 110850.0722 | 110850.0722

## Slide 8: Anslåtte årlige merkostnader (mill. 2019-kr) ved å legge om til fossilfri fylkeskommunal kollektivtransport – høyt og lavt anslag for perioden 2019-2030
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Høy | 322.2006 | 815.5371 | 977.9084 | 1029.1741 | 1050.1618 | 1141.4875 | 1290.7858 | 1314.7562 | 1332.6398 | 1335.8897 | 1336.973 | 1336.973
Lav | 293.9533 | 706.3261 | 775.6505 | 783.6391 | 787.2971 | 825.6796 | 852.4161 | 855.5061 | 857.2599 | 857.5385 | 857.5849 | 857.5849

## Slide 9
Kostnader ved overgang til fossilfri kollektivtransport